###### 、项目基本情况

1、项目名称：2021年市政彩色透水混凝土路面维修（含标线恢复）服务采购项目

2、采购人：眉山市市政设施管理处

3、采购包：1包。

4、资金来源：财政性资金，预算金额35万元。

5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

###### 二、项目采购清单

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 采购 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年市政彩色透水混凝土路面维修服务采购 | 彩色透水混凝土路面维修 | 含原路面破碎清运。水泥采用强度等级不低于42.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，透水混凝土面层强度等级不低于C30，透水系数（15℃）≥0.5mm/s，连续孔隙率≥10%，集料应采用坚硬、耐久、洁净、密实的单一级配碎石料，粒径在2.4mm~13.2mm。外加剂、增强料等其他技术标准满足《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T 135-2009）要求。 | 201 | 立方米 | 1700 | 341700 |
|  |  | 路面交通标志标线恢复 | 热熔涂料，厚1.8mm | 86 | 平方米 | 50 | 4300 |
|  |  | 路面交通标志标线清除 | 采用打磨、铣刨、人工等方式清除道路标识标线，不得破坏道路结构，不得影响道路正常使用。 | 100 | 平方米 | 40 | 4000 |
| 合计 | 350000 |

备注：

1、采购单价已包含人工、材料、设备、安全卫生防护、清理场地、成品养护等一切含税费用。

2、本项目采用总价和单价同时控制，投标报价总价或单价均不能超过采购文件设置的最高限价，否则按无效处理。

###### 三、质量标准要求

1、根据采购人需求，分批履约。采购人提前3天告知供应商（应急抢险除外），供应商接到采购人维修需求后，须按时完成指定区域维修内容。

2、本次采购要求按《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T 135-2009）等相关国家行业规定执行，服务质量等级为合格，通过采购人验收。

3、提供服务的车辆、机械要求：国家相关部门认可的并持有有效相关证件；车辆、机械操作人员具备相应操作资质，严禁违规违法操作。

4、材料装卸运输、维修作业、成品养护期间，供应商自行承担一切安全、卫生、经济和社会责任，与采购人无关。因供应商服务质量问题、安全卫生防护措施不规范等造成的一切安全、卫生、经济和社会责任，由供应商负责，与采购人无关。

5、采购人有权对每批次维修服务进行抽样送检（原则上每100m³抽检一次）。若检测结果合格，检测费用及货物损耗由采购人承担；若检测结果不合格，检测费用及货物损耗由供应商承担，供应商自行负责返工重做并承担相关费用，采购人有权追究供应商违约责任。

6、供应商应根据采购人要求，及时足额安排施工人员及物资设备。如因未能及时完成采购人指定区域的路面维修，造成的一切事故和损失由乙方承担，采购人有权追究供应商违约责任。

7、采购人有权要求供应商提供维修材料出厂合格证、维修成品质量检测报告等相关资料，供应商不得拒绝。

###### 四、售后服务要求

供应商应制定完备的售后服务计划和相关的应急预案措施，确保保质、及时履约。

###### 五、商务要求

1、合同签订：本项目合同由眉山市市政设施管理处负责签订，并支付采购项目费用。合同签订前，供应商自愿选择支票、汇票、保函等非现金方式缴纳成交价10%的履约保证金。履约保证金作为违约金的一部分，用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

2、履约保证金退还：履约保证金在合同期满后20个工作日内无息退还。甲方逾期退还履约保证金的，须缴纳200元/日的违约金。

履约保证金不予退还的情形：

（1）乙方未能按照甲方要求完成合同履约；

（2）因乙方自身原因导致无法履行合同或履行合同后给甲方造成经济损失、影响的。

3、服务期限：从本项目采购合同签订之日起至2022年4月30日止。

本合同服务期限内，不论采购人的实际需求量是否达到采购清单中所列品目的数量和合同总额，2022年4月30日24:00本合同自行终止，费用按单价据实结算。若采购人的实际需求量小于采购清单中所列服务的品种、数量和总价款，采购人除应在合同终止后20个工作日内退还中标供应商应退还的履约保证金外，采购人不负责与此有关的任何责任。

4、付款方式：本项目支持预付款，采购人在合同签订后15个工作日内支付合同总金额的5%，预付款作为结算资金的一部分，用于支付供应商服务费并于第一次结算时扣回。服务费经采购人验收确认合格后分批支付，采购人在收到供应商有效支付票据后15个工作日内支付。供应商承诺维修服务自验收合格之日起提供为期12个月的质量缺陷保证期，质量缺陷保证期内非人为因素、不可抗力等导致的维修成品损坏，供应商免费负责返工重做。

###### 六、验收标准

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和采购文件中的相关规定、合同条款要求其他相关法律法规或行业规定进行履约验收。

备注：具体采购要求以报名获取的正式文件为准。