四川省达州钢铁集团有限责任公司

## 达钢搬迁升级项目-烧结单元-余热发电工程

## （标段三）招标公告

招标编号：ZB/BQSJ-2022-SJ-050

四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称：达州钢铁）拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、招标数量

（一）招标项目名称：达钢搬迁升级项目-烧结单元-余热发电工程（标段三）。

（二）招标数量：1套12MW烧结余热发电EPC总承包工程。

（三）项目建设方式：达钢搬迁升级项目-烧结单元-余热发电工程（标段三）采用EPC总承包方式，承包方承担该工程的设计、设备和材料采购、加工制作、运输、施工（含土建）、安装、调试、试车、性能考核、竣工验收、培训、服务、保修等全过程的总承包交钥匙工程。

（四）建设地址：四川达州东部经济开发区麻柳镇。

二、招标人简介

达州钢铁兴建于1958年，是当前达州市的大工业企业和利税大户。达州钢铁现有员工5700余人，占地面积225万m2，是冶金行业重点企业、国家高新技术企业，建筑用钢国家标准起草单位。系“国家企业技术中心”、中国冶金产品实物质量“金杯奖”、全国质量诚信标杆典型企业、全国重合同守信用企业，连续十二届获得“四川名牌”称号。

达州钢铁集炼焦化工、烧结、炼铁、炼钢、高速线材、全连轧棒材及机械加工、物流贸易为一体，是我国西部地区重要的优质高强度抗震钢材生产基地，具备年产300万吨钢、350万吨钢材、10万吨优质钒产品、210万吨机焦、20万吨煤化工产品、50万吨甲醇、20万吨二甲醚的综合生产能力。主要产品有“巴山”牌热轧带肋钢筋系列，高速线材和热轧圆钢系列，冶金焦炭、炭黑、工业萘、纯苯、硫酸铵等20余种煤化工产品系列，甲醇、二甲醚等新型能源化工产品系列等，产品畅销全国二十多个省市，深受广大用户青睐。

2020年5月，达州钢铁加入辽宁方大集团实业有限公司（以下简称：方大集团）。方大集团为达州钢铁带来了依法依规、公平公正、适应市场、灵活高效的体制机制。达州钢铁加入方大集团后，公司迎来了高速发展，当年吨钢利润指标成功跻身全国钢铁行业前十名，实现利税超15亿元。方大集团以“党建为魂”的企业文化为指引，坚持“经营企业一定要对政府有利、对企业有利、对职工有利”的企业价值观，推进达州钢铁向专业化、规范化、职业化管理方向迈进。

达州钢铁以成渝双城经济圈、“万达开”川渝统筹发展示范区为依托，正在实施异地搬迁转型发展战略，建成集建筑钢材、钒钛多元复合新材料、优质特种钢、煤焦清洁能源化工为一体的资源综合型利用企业，打造西部极具竞争力的绿色环保型、创新发展型、智慧制造型优质钒钛钢铁示范基地。

三、项目概况与工程范围

（一）项目概况。

## 本项目属2台190m2烧结生产线配套余热发电工程，蒸汽来源：一部分利用环冷机一段、二段高温烟气，经过双压锅炉产生高、低压过热蒸汽，另一部分是烧结机大烟道内置锅炉产生的高压蒸汽；共建设1座12MW汽轮发电机组，多余的蒸汽作为生产使用。同时，该项目配套建设1座联合水泵站（含配套的辅助设施），联合循环水泵站2条烧结生产线及本工程共用。

（二）工程范围（具体内容及工程界面以招标文件为准）。

## 1.2套烧结机大烟道余热锅炉系统。

## 2.2套环冷机余热锅炉系统。

## 3.1套12MW汽轮发电机系统。

## 4.1座联合循环水泵站系统（含配电室）及给排水系统。

## 5.配套管网及支架等辅助设备、设施。

## 6.供配电及电气控制系统。

## 7.仪表自动化及检测装置。

## 8.土建工程。

## 9.能源介质管网系统。

## 10.空调通风系统。

## 11.安全、消防系统。

## 12.不含道路、绿化。

（三）主要技术要求（详见技术规格书）。

（四）验收标准：按技术规格书要求验收。

四、资质要求

（一）具有工程设计冶金行业甲级及以上资质或具有工程设计电力行业（火力发电）专业乙级及以上资质。

（二）具有近10年（即2012年8月1日之后）烧结余热发电≥10MW的EPC总承包工程2套有效业绩，且已竣工投产（提供合同首、尾页、体现工程概况页及能证明竣工的材料）。

（三）允许联合体投标，同一联合体，其成员不得超过2家，联合体各方不得再以本单位的名义单独或与其他单位组成联合体参与本工程投标，联合体必须明确主、从单位，约定各方拟承担的工作和责任，联合体成员根据其工作和责任具有相应的业绩，且必须提供联合体协议书及主单位法定代表人授权委托书，联合体协议书上要有双方单位的公章和法定代表人或委托代理人签字（手签）。

（四）拟任本项目的项目经理具备一级建造师资格。若工程中标后拟担任的项目经理不得在其他项目担任项目经理。

（五）拟任本项目的总设计负责人具备相关专业高级技术职称。若工程中标后拟担任总设计负责人不得在其他项目担任总设计负责人。

（六）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（七）提供近1年审计后的财务报表。

（八）被人民法院列为失信被执行人或限制消费令企业不得参与投标。

五、投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料如下，需加盖单位公章。

1.有效的企业营业执照副本复印件和设计资质复印件。

2.法定代表人（所任职务需选择明确）身份证明书（需载明身份证号码）、法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）原件。

3.开户许可证复印件及投标人开票信息。

4.投标人有效业绩。

5.企业简介及近1年审计后的财务报表。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：现场提交或电子邮件提交[电子邮件主题及报名资料文件名命名格式为：达钢搬迁升级项目-烧结单元-余热发电工程（标段三）资质文件（ZB/BQSJ-2022-SJ-050）-XX公司]。

（四）根据公司相关要求，同时也为每个投标人提供公平、公正的招投标环境，投标人须填写承诺书（附后），会同报名资料一起提交招标人。

六、投标方式

招标人对投标人提交的资质材料进行审查，向审查合格的投标人通过电子邮件或信件邮寄方式发出招标邀请函，接到招标邀请函的投标人请按邀请函要求的时间，分别缴纳相应投标保证金和招标服务费。招标结束后，中标人的投标保证金可转为合同履约保证金，合同履约保证金不足部分应予以补齐，未中标投标人的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性退还（无息）。

七、投标须知

（一）招标公告发布时间：2022年7月22日至2022年8月5日。

（二）报名截止时间：2022年8月5日。

（三）预计招标时间：2022年9月-10月开标（以招标邀请函为准）。

（四）发布公告的媒介。

本次招标公告同时在www.dasteel.cn和www.mysteel.com网上公开发布，因轻信其他组织、个人或媒体提供信息而造成损失的，招标人概不负责。

（五）投标报名地点。

报名地点：达州钢铁搬迁项目指挥部办公楼208室，如不能现场报名可提供报名材料电子版后通过电话报名。

八、招标人信息

（一）单位名称：四川省达州钢铁集团有限责任公司。

（二）联系地址：四川省达州市通川区西河路25号。

（三）邮箱地址：dgbqbidding@163.com。

（四）联系人：肖鹏：19511802020，何蜀通：19511804366。

（五）审监法务部监督电话：19511804363。

四川省达州钢铁集团有限责任公司

公告时间：2022年7月22日

法定代表人身份证明书

兹证明     （身份证号：        ）是我单位的法定代表人，任董事长（或总经理）职务。

特此证明

单位名称（公章）：

年  月  日

法定代表人授权委托书

四川省达州钢铁集团有限责任公司：

我公司是中华人民共和国合法企业，企业地址：______________________。

法定代表人__________特授权___________（身份证号：  ）代表我公司全权办理针对贵公司______________________招标活动的投标、谈判、签约（办理结算）等相关工作，并签署全部的有关文件、协议及合同等。

我公司对被授权人签名的上述相关文书负全部责任。

本授权书有效期：______年_____月_____日至_____年_____月____日。

在撤销本授权的书面通知到达贵公司之前，本授权书在授权期限内有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文书，不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。

被授权人签字：__________    法定代表人（签字）：___________

身份证号：______________   身份证号：____________________

职务：_________________       职务：___________________

电话：_________________       电话：____________________

单位名称： （公章）

年    月    日

承诺书

四川省达州钢铁集团有限责任公司：

我公司自愿参与贵公司                项目的投（议）标，现承诺如下：

一、我公司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我公司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵公司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵公司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我公司自愿接受贵公司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵公司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：    年   月   日